## Slide 2: Proizvodnja mekih sireva (Stracchino sir)
Prof. Stefano Virgili

## Slide 3
Proizvodnja mekih sireva (Stracchino)

## Slide 4
Mlijeko se priprema u onim količinama potrebnim za uspješno provođenje pasterizacije.
Pasterizacija služi za stabilizaciju mikrobiološke kvalitete mlijeka i uništavanje nepoželjne mikroflore koja se potencijalno nalazi u mlijeku.

## Slide 5
Intenzitet toplinske obrade ovisi o higijenskom stanju mlijeka.
Ako je mlijeko svježe i dolazi iz staje u izvrsnim higijensko-sanitarnim uvjetima, može se provesti termizacija na 65°C u trajanju od 30 sekundi; inače, mlijeko je potrebno pasterizirati na 75°C najmanje 45 sekundi.
Pasterizacija uključuje propuštanje mlijeka u pločastom izmjenjivaču topline s protustrujom vruće vode kroz zadano vrijeme.

## Slide 6: Pasterizirano mlijeko se potom prebacuje u kotao gdje će se formirati gruš.

## Slide 7
Mlijeko se dogrijava do temperature od 38-40°C uz pomoć cirkulacije tople vode između stijenki kotla.

## Slide 8
Mliječni inokulum dobiven od higijenski ispravnog mlijeka inkubiranog na 45°C tijekom 7-8 sati inokulira se u mlijeko do postizanja kiselosti od 18-20 °SH.
Alternativno, može se koristiti i mliječni ferment dobiven iz termički obrađenog mlijeka na 65°C tijekom 30 sekundi koji je inokuliran liofiliziranim kulturama bakterija mliječne kiseline.

## Slide 9
Mlijeko se polako miješa te mu se dodaje prirodno tekuće sirilo dobiveno ekstrakcijom iz stijenki četvrtog želuca teladi hranjenih isključivo mlijekom; sirilo jačine 1:10,000 se dodaje u količini od 30-40 ml na 100 litara mlijeka.

## Slide 10
Mlijeko se ostavlja u kotlu zgrušavati na konstantnoj temperaturi između 36 i 38°C u trajanju od 30 do 40 minuta.

## Slide 11
Prvo rezanje gruša:
Gruš se po dužini izreže s odgovarajućim alatom na krupnije kocke i ostavi se 5-10 min da odleži.

## Slide 12
Vrlo je važno nježno rezati gruš kako bi sir imao željenu konzistenciju i odgovarajući stupanj izdvajanja sirutke.

## Slide 13
1. korak
2. korak
3. korak
4. korak

## Slide 14
Drugo rezanje gruša:
Gruš se razbija na manje kocke pomoću alata koji ga reže u drugom smjeru.
Gruš se ostavlja odmoriti još 10 minuta.

## Slide 15
Dodatno se gruš razbija upotrebom mrežastog alata koji daje konačnu dimenziju zrna gruša.

## Slide 16
Stupanj usitnjenosti gruša određuje prinos sira, jer ukoliko ga previše usitnimo, sitne granule gruša se gube sa sirutkom.

## Slide 17
Odgovarajuća veličina granula gruša određuje mekoću sira Stracchina.

## Slide 18
Gruš se ostavlja mirovati na dnu kotla još 10-20 minuta kako bi se izdvojila sirutka.

## Slide 19
Vrlo je važno da granule gruša tijekom tog odmora stvore tzv. "pellicinu" (tanki vanjski nepropusni sloj) koji omogućuje zadržavanje vode u grušu, a time i veću mekoću sira.
Ako se to ne dogodi, sir se „urušava“, odnosno gubi svoju konzistenciju.

## Slide 20
Gruš se prebacuje u posude kako bi se ocijedila sirutka: ovaj se postupak mora obaviti ručno s malim posudama i vrlo nježno bez razbijanja gruša.

## Slide 21
Kalupi za sir su povezani metalnim okvirom kako bi se kasnije olakšalo okretanje.

## Slide 22
Nakon otprilike 30 minuta, provodi se prvo okretanje sireva da bi se olakšalo istjecanje sirutke.

## Slide 23
Nakon toga, sirevi se 4 do 5 puta okreću svakih sat vremena

## Slide 24
Tako formirani Stracchino se stavlja na mirovanje u prostorije s temperaturom između 14 i 20°C i relativnom vlažnosti između 70 i 80% na vremenski period od 6 do 11 sati tijekom kojeg se sirevi više puta okreću da bi se izdvojio višak sirutke.

## Slide 25
Specijalna proizvodnja Stracchina sa šafranom: gruš se nakon razbijanja ostavlja da odstoji 30-60 minuta u sirutki uz dodatak šafrana ili tartufa.

## Slide 26
Nakon toga se kalupi veoma nježno pune smjesom gruša i začina.

## Slide 27
Košarice se preokreću 4 – 5 puta i ostave mirovati 1 dan.

## Slide 28
Nakon toga, sirevi se izvlače iz kalupa i podvrgavaju suhom soljenju.
Sole se s bočne i gornje strane.
Nakon 12 sati kalup se okreće, te se soli preostala strana sira.
Soljenje se odvija u prostorijama s temperaturom između 18 i 20°C i relativnom vlažnošću od 85-90% kako bi se omogućilo lakše prodiranje soli u tijesto sira.
Nakon soljenja mijenjaju se sirne marame, temperatura se spušta na 10°C te se sir ostavlja najmanje 1 tjedan da dozrije.

## Slide 29
U ovom trenutku Stracchino se može prodati ručno zapakiran u celofansku foliju i umotan u papir.

## Slide 30
Stracchino se obično prodaje u pakiranjima od 250g i može se čuvati u hladnjaku na 4°C 7-10 dana.

## Slide 31: Hvala Vam!
💛

## Slide 32: Thank You!
💛