## Slide 1: Proizvodnja pasta filata sireva (Mozzarella i Scamorza sir)
Prof. Stefano Virgili

## Slide 2
Proizvodnja pasta filata sireva
(Mozzarella i Scamorza sir)

## Slide 3
Obrada sirovine:
Ukoliko se mlijeko skladišti dulje od dva dana, mlijeko se zagrijava na 65 - 70°C / 15 sek (termizacija) u pločastom izmjenjivaču topline.

## Slide 4
Pasterizirano, filtrirano ili mlijeko pročišćeno separatorom, stavlja se u kotao za podsiravanje.
Prerada mlijeka se obično odvija u višenamjenskim jedinicama kapaciteta 2,5 tona ili u kotlovima s dvoslojnim plaštom zapremnine 600-1000 litara.

## Slide 5
Nakon što se kotao napuni, dodaje se sirutka u količinama od 2 do 4% ovisno o godišnjem dobu i kiselosti mlijeka, odnosno o odabranim mikroorganizmima.
Obično se koristi prirodna sirutka proizvedena u mljekari; sirutka od prethodnog dana ostavi se da preko noći spontano zakiseli dok ne dosegne kiselost od 40°SH.
Količina sirutke koju treba dodati je približno 2%, odnosno 2 litre za svaki hektolitar mlijeka koji se prerađuje.
Alternativno, liofilizirane bakterije mliječne kiseline se također mogu izravno dodavati u količinama koje variraju ovisno o proizvodu.

## Slide 6
Mlijeko se zagrijava do 34-35°C te mu se dodaje sirilo;
Za mozzarellu se koristi tekuće teleće sirilo jačine 1:13 000;
Za scamorza sir koristi se teleće sirilo u pasti količine 35-40 grama po hektolitru mlijeka.

## Slide 7
Polagano se miješa kako bi se i sirutka i sirilo ravnomjerno rasporedili po cijeloj masi mlijeka te se osigurala konstantna temperatura u svim djelovima kotla.

## Slide 8
Nakon toga, ostavlja se da odstoji 15-20 minuta kako bi došlo do zgrušavanja.

## Slide 9
Temperatura pri kojoj dolazi do koagulacije u prosjeku iznosi 32-33°C (za veću kiselost i ljeti je 28-29°C, a u ostalim slučajevima 33-34°C).
Količina sirila je 15-30 ml po 100 litara mlijeka (hektolitar).
Koagulacija, koja ovisi o kiselosti mlijeka, odvija se u prosjeku za 30 - 40 minuta do maksimalno jednog sata.
Notes: tekst telegram marinela od profesora

## Slide 10
Nakon formiranja gruša, priprema se njegovo rezanje tako što se alat s oštricama od nehrđajućeg čelika zakači na mehaničku ruku koja reže gruš.

## Slide 11
Nakon 15 do 20 minuta učvršćivanja nastalog gruša slijedi njegovo mehaničko razbijanje koje se provodi polako, dok se ne dobiju zrna gruša veličine oraha.

## Slide 12
Rezanje gruša može se provoditi i ručno uz pomoć alata koji se nazivaju „spino” ili „lira”.

## Slide 13
Ručno rezanje, koje se provodi upotrebom metalnih klinova ili drvenih lopata, odvija se u dvije faze:
prvo se gruš reže u obliku „križa” nakon čega slijedi kratka pauza od 5 – 10 minuta.....

## Slide 14
....i zatim energičnije rezanje do željene veličine

## Slide 15
Ovo se naziva stupanj okretanja ili razbijanja gruša:
u prosjeku promjera od 0,5 do 1 cm.

## Slide 16
Gruš se nakon toga ostavi odležati 30-tak minuta tijekom kojih se uzima sirutka namijenjena za inokulaciju sljedećeg dana, te se spriječava pad temperature sirne mase ispod 30°C neizravnim dovođenjem tople vode.
Ukupno vrijeme rada u kotlu iznosi 100 – 125 minuta.

## Slide 17
Nakon što se gruš slegnuo, dio sirutke se uklanja, međutim, ostavljajući dovoljnu količinu da prekrije nastali gruš.

## Slide 18
Zrenje gruša ispod sirutke:
60% sirutke se uklanja kako bi se proizvela ricotta, a gruš se ostavlja u kotlu da sazrije ispod sirutke 5 – 7 sati dok se ne postigne željena razina elastičnosti gruša.

## Slide 19
Dozrijevanje se odvija isključivo u sirutki 5 – 7 sati dok se ne postigne određeni stupanj demineralizacije.

## Slide 20
Alternativno, gruš se može mehanički izvaditi iz kotla, staviti na stolove od nehrđajućeg čelika, izrezati na velike komade i zatim staviti u posebne posude da sazrije 10-12 sati na 20-25°C.

## Slide 21
Da bi se odredio odgovarajući stupanj zrelosti gruša, potrebno je dobro iskustvo majstora sirara.
Previše zreo gruš izlučuje velike količine kalcija zbog čega se proteinska mreža previše raspadne i uzrokuje primjetni gubitak masnoća i bjelančevina.

## Slide 22
Nedovoljno zreli gruš sira teže se rasteže te se dobije tvrdi sir koji gubi puno masnoća.
U tom slučaju, mozzarella je čvorasta, s neugodnim (kravljim) okusom i smanjenim prinosom.

## Slide 23
Važno je izmjeriti pH vrijednost koja bi optimalno trebala iznositi 5-5.2
Provode se testovi kojima se utvrđuje stupanj zrelosti gruša, tako što se komadići gruša stave u kipuću vodu te se provjerava da li se počinju „vrtiti” te ima li gruš otpor.

## Slide 24
Sirno tijesto se izrezuje na tanke ploške te se ručno obacuje u otvor stroja za oblikovanje.

## Slide 25
Soljenje:
provodi se uranjanjem sira u salamuru koncentracije 10-15% na 10-15°C kroz 5-10 sati ovisno o veličini.
Soljenje se može provoditi izravno dodavanjem soli u nastali gruš.

## Slide 26
Sirno tijesto se razvlači u kipućoj vodi (85-90°C) upotrebom strojeva s valjcima koji kontinuirano rastežu i oblikuju sir u sferni oblik željene veličine.

## Slide 27
Kako bi temperatura tijekom procesa bila konstantna, dio vode se uklanja i zamijenjuje novom toplom vodom.

## Slide 28
Pri kraju ovog postupka se dodaje hladna voda, a komadići pasta filata sira se ručno odvajaju i formiraju u sferni, pleteni ili čvorasti oblik.

## Slide 29
Različite vrste valjaka različitih oblika i veličina raspona od 10g (veličina višanja) do 150g mozarelle i 250g scamorza sira.

## Slide 30
Ovisno o vrsti valjka kojeg smo montirali, izlazi mozzarella željenog oblika i veličine.

## Slide 31
Formirani oblici mozzarelle se izravno ubacuju u kadu s hladnom vodom kako bi se postiglo trenutno učvršćivanje i zadržavanje formiranog oblika.

## Slide 32
Voda je temperature 10°C, a mozzarella je uronjena tako 15 – 30 minuta kako bi se učvrsnula.

## Slide 33
Prije pakiranja, mozarella se stavlja u plastične posude s hladnom vodom.

## Slide 34
Pakiranje:
Proizvod se pakira, bilo ručno ili mehanički, u plastificirane vrećice.

## Slide 35
Mozzarella je uronjena u tekućinu koja se sastoji od čiste vode s koncentracijom soli od 3 do 5%.
Ta tekućina djeluje kao konzervirajuće sredstvo.

## Slide 36
Proizvod namijenjen domaćem tržištu se u trenutku prodaje pakira u plastične vrećice s vodom.

## Slide 37
Ubacivanje mozarelle u vrećicu
Punjenje tekućinom
Zatvaranje pakiranja jednostavnim čvorom

## Slide 38
Zapakirana mozzarella se možete donijeti u trgovinu...
Mozzarellu koja se čuva na temperaturama između 5 i 10°C idealno je potrošiti unutar 5 dana
 zakonski 7 dana na temp. <15 ° C od datuma proizvodnje; nakon toga dolazi do gubitka vanjskog sjaja, tekućina postaje neprozirna, a boja sira se mijenja od bijele do slamnato žute.
Ukoliko se mozzarella čuva bez tekućine, ona postaje mekana te se ljušti povećanjem kiselosti.

## Slide 39
„Trešnje” veličine 10 g

## Slide 40
„Bocconcino” za veličine 50-100 g

## Slide 41
„Mozzarella” ako teže između 250 i 500 g

## Slide 42
Ručno oblikovanje sira scamorze ili ostalih pasta filata sireva.

## Slide 43
Ručno ili strojno razvučeni gruš se reže nožem u željenim količinama i oblikuje ručno.

## Slide 44
Tijesto se tako „razvlači” u svim smjerovima i mijesi u rukama dajući željeni oblik.

## Slide 45
Tradicionalno, tako razvučeni dijelovi se jednom rukom stežu kako bi se formiralo „usko grlo” gdje se sir scamorza veže koncem i vješa tijekom zrenja.

## Slide 46
Nakon što postigne željeni oblik, vrlo nježno se stavljaju u hladnu vodu radi učvršćivanja.

## Slide 47
Na taj način pokušavamo ohladiti sir uz zadržavanje željenog oblika.

## Slide 48
Nakon hlađenja, atipični djelovi se preoblikuju palcem kako bi se sirno tijesto pravilno zaokružilo.

## Slide 49
Scamorza sir se dalje hladi te mu se krajevi vežu koncem.

## Slide 50
Vezani dvoje po svoje, sirevi su obješeni 1-2 dana gdje se suše na temperaturi ispod 10°C s visokom relativnom vlažnošću zraka.

## Slide 51
Ostali oblici:
„Pletenica” koja se dobiva istezanjem i vezanjem gruša na sebe nekoliko puta.

## Slide 52
Ostali proizvodi:
„Burrata” koja se dobiva razvlačenjem i usitnjavanjem vlakna sirnog tijesta.

## Slide 53: Hvala Vam!
💛

## Slide 54: Thank You!
💛